## Slide 1: Tecnologías RFID y NFC
Armando Martinez Reyes
ITNL

## Slide 2: RFID
RFID son las inciales de identificacion por radio frecuencia en inglés (Radio Frequency IDentification)
Vale, ¿Y que son los RFID? Bueno son simplemente un chip digital minúsculo de memoria, que puede contener una identificación en forma de código e incluso información de diferentes cuestiones grabados en él. Son como un pendrive pero canijo y por radio, para entendernos
¿Eso es todo? Pues sí, pero además tiene una antena que permite dos cosas poco frecuentes, una identificarlos por Radio Frecuencia (O RF) sin contacto a distancias de entre nos pocos centímetros y varios metros, mediante un receptor adecuado, y la otra es que la propia señal de RF que usamos para identificarlos es capaz de alimentar el chip de la etiqueta RFID sin necesidad de batería ¿Qué te parece el truco?

## Slide 3
Cuando la etiqueta RFID (O Tag según la lengua de Albión) no lleva batería, se llaman pasivas y son las más baratas, aunque también las hay con batería y se las llama activas, pero ignoraremos estas ultimas con la elegancia que nos caracteriza, estas últimas.
Normalmente los tags RFID son una especie de pegatina que lleva diseños más o menos extravagantes de pistas metálicas muy finas que hacen las veces de antena y te has hartado a verlas en ropa y otros productos pero probablemente no sabías lo que era:

## Slide 4
Estas son las típicas insertas en las etiquetas de la ropa como antirrobo, pero las hay con aspectos muy variados, dependiendo de la forma y diseño e la antena y el destino final de las etiquetas.
Pero la idea es siempre la misma, identificar el tag mediante la emisión de ondas electromagnéticas desde un lector, que alimentan un circuito de memoria interno, para que nos envíen por RF una identificación que podamos usar para validar o identificar un producto cualquiera.

## Slide 5
Ya ha salido antes en algún momento la idea de transponder aunque en otro ámbito. Es un sistema electrónico que envía una identificación bajo pedido externo, y estas etiquetas RFID lo son con todos los derechos.
Y por supuesto tienen un montón de ventajas respecto de otros sistemas como los códigos de barras
Son pasivos en su mayoría y pueden permanecer inactivos durante años.
No se rayan o degradan, ni con el tiempo ni con campos magnéticos, ni con el roce.
No necesitan verse para realizar la identificación, porque la mayor parte de los materiales son transparentes a las ondas RF que se usan.
Pueden disponer de una memoria interna que contenga toda la identificación del producto o su trazabilidad. Las hay de 1K, 4k y …
Se pueden utilizar como llaves maestras para abrir cerraduras electrónicas, tanto como para identificar productos o personas.
Se pueden reescribir y leer tantas veces como quieras, e ir añadiendo su historia en la propia tarjeta. Por ejemplo en una tarjeta de pago, puedes conservar las ultimas 100 compras realizadas, por ejemplo.
Lo que ha retrasado la implantación masiva de estos RFID ha sido más el precio que su ventaja.

## Slide 6: Arduino está perfectamente preparado para este tipo de cosas ya ves, y en nuestro kit hay un set de un lector / grabador de RFID, además de una tarjeta de identificación de plástico y un llavero con tag, para que podáis hacer pruebas.

## Slide 7
El chip MFRC522. Da soporte a la lectura y escritura de los tags en diferentes condiciones y con control de errores, de una forma sencilla, aunque no puede identificar más que un tag a la vez, a diferencia de otros lectores más profesionales, y requiere que la distancia de lectura sea de una par de centímetros a lo sumo (Es lo que tienen las cosas baratas)

## Slide 8
La tarjeta presenta un interface SPI para comunicar nuestro Arduino con el MFRC522 y no tiene más dificultad. De hecho creo que os sorprenderá ver lo fácil que resulta leer estas etiquetas RFID.
Empecemos por el lector y sus pines:

## Slide 9: Conexiones típicas RFID-Arduino

## Slide 10: Programa de prueba
Como siempre vamos a empezar por descargar una librería para controla el lector, llamada rfid-master y la instalamos siguiendo el procedimiento habitual.
Incluimos la librería RFID y la SPI, para controlar la tarjeta lectora:
#include <SPI.h> #include <MFRC522.h>
Ahora definimos los pines que vamos a usar y creamos un objeto de la clase MFRC522 para nuestro lector:
#define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
Tenemos que hacer ahora una cosa un poco extraña al principio. Estas tarjetas y lectores soportan una clave de encriptación de 6 bytes hexadecimales,
(Que por defecto es FF FF FF FF FF FF) pero que podríamos definir a nuestro antojo por seguridad para que no lea nuestra clave cualquiera.

## Slide 11: Cuando arranca, nuestro programa imprime esto

## Slide 12: Y cuando pasas una tarjeta o llavero por encima del lector:

## Slide 13: NFC Near Field Communication

## Slide 14: NFC, tecnología inalámbrica de corto alcance
NFC significa Near Field Communication. Se trata de una tecnología inalámbrica que funciona en la banda de los 13.56 MHz (en esa banda no hace falta licencia para usarla) y que deriva de las etiquetas RFID de las que seguro que has oído hablar, pues están presentes en abonos de transporte o incluso sistemas de seguridad de tiendas físicas.

## Slide 15: Alta velocidad..por contacto
Su punto fuerte está en la velocidad de comunicación, que es casi instantánea sin necesidad de emparejamiento previo. Como contrapartida, el alcance de la tecnología NFC es muy reducido, pues se mueve como máximo en un rango de los 20 cm. A su favor también juega que su uso es transparente a los usuarios y que los equipos con tecnología NFC son capaces de enviar y recibir información al mismo tiempo.
La tecnología NFC puede funcionar en dos modos:
Activo, en el que ambos equipos con chip NFC generan un campo electromagnético e intercambian datos.
Pasivo, en el que solo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese campo para intercambiar la información.

## Slide 16: Seguridad
Seguro que todo te parece muy interesante pero estás pensando en la seguridad. Bien hecho.
Dado que estamos ante una comunicación por radiofrecuencia, la lectura de nuestra transmisión es una posibilidad que existe siempre. En el caso de la tecnología NFC se cuenta con la ventaja de la poca distancia a la que la misma opera, pero no se puede descartar la copia de los códigos de nuestro chip para un uso fraudulento. Además, no solo la posibilidad de robar nuestros datos está ahí sino que la modificación o inserción de errores en la misma también existe.

## Slide 17: Aplicaciones de NFC
La premisa básica a la que se acoge el uso de la tecnología NFC es aquella situación en la que es necesario un intercambio de datos de forma inalámbrica. Lo usos que más futuro tienen son la identificación, la recogida e intercambio de información y sobre todo, el pago.
Identificación: el acceso a lugares donde es precisa una identificación podría hacerse simplemente acercando nuestro teléfono móvil o tarjeta con chip NFC a un dispositivo de lectura. Los abonos de autobús son un ejemplo muy válido.
Recogida/intercambio de datos: Google es el principal protagonista de este uso, pues en combinación con las etiquetas RFID, utilidades como marcar dónde estamos, recibir información de un evento o establecimiento son inmediatas.
Sincronización instantánea de dispositivos: Algunos fabricantes también están utilizando esta tecnología para sincronizar sus diferentes dispositivos. Por ejemplo, son sólo acercar tu móvil a unos altavoces estos se sincronizarían automáticamente de forma más sencilla que en el caso del Bluetooth, que primero requiere emparejarlos.
Automatización de acciones: Las etiquetas NFC o NFC Tags son pequeñas pegatinas que podemos poner en diferentes sitios y configurarlas para que al pasar el móvil sobre ellas realicen configuraciones automáticas. Por ejemplo puedes tener una en la entrada de tu casa para que al entrar la toques con el móvil para activar el WiFi y poner el modo vibración, u otra en el coche para activar el Bluetooth. Sus usos son tantos como puedas imaginar.
Pago con el teléfono móvil: sin duda alguna es la estrella de los usos del NFC. La comodidad de uso y que el gasto pueda estar asociado a nuestra factura o una cuenta de banco son armas muy poderosas y esta tecnología está camino de ser el método de pago del futuro.

## Slide 18: NFC y Arduino